## Slide 1: Linux的网络 其实我们已经使用很久了

## Slide 2: 网络与现代计算
网络是现代计算技术的核心，是计算和人工智能技术的纽带，依靠设备连接、数据传输、资源共享和协作实现人与算力的交互

## Slide 3: 网络与现代计算
设备连接
    Wi-Fi、智能家居设备、手机……
数据传输、共享
    scp、sftp、在线视频、电子邮件……
云计算——我们使用的服务器

## Slide 4: Linux在网络中作为服务器
Web服务
    网页、联网软件、部分游戏
文件服务
    网盘、块存储
数据库服务（之后讲）
https://tec-hpf.cedezhun.cn/

## Slide 5: 网络的基础知识
网络协议
IP与子网
域名
网络设备

## Slide 6: 网络协议
网络协议的作用：
    规定了数据在网络中如何传输、路由（跳转）和接收
路由（Route）：
    将数据包从源地址传输到目的地址的过程
    中间需要经过多个节点，通常为路由器（Router）
    路由器可以连接不同的网络（局域网 <-> 互联网）
    路由跳转目标由路由表维护

## Slide 7: 路由表
目的网络 | 子网掩码 | 下一跳地址 | 接口
192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 直接交付 | eth0
10.0.0.0 | 255.0.0.0 | 192.168.1.1 | eth0
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 | eth0

## Slide 8: TCP/IP协议

## Slide 9: TCP连接
三次握手，四次挥手
可靠（确认、重传）
有序
无上限
慢

## Slide 10: IP
IP协议：
    为每个网络设备分配一个IP地址
    根据数据包的目标IP发送数据
IP地址：
    IPv4：32位（4个字节） —> 一共多少个？
        192.168.10.9
    IPv6：128位（16字节），写为8个4位16进制数
        2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

## Slide 11: 内网IP地址
在局域网（LAN）中使用，不会在互联网上直接路由。
范围：
  10.0.0.0 到 10.255.255.255
  172.16.0.0 到 172.31.255.255
  192.168.0.0 到 192.168.255.255

## Slide 12: 公网地址不够
方法1：
    IPv6
方法2：
    NAT技术（网络地址转换）
    允许多个设备共享一个公网IP地址，NAT设备（如路由器）在内部网络和外部网络之间转换IP地址。

## Slide 13: 网络太大怎么办
192.168.0.0 到 192.168.255.255
问题：这个网段有多少台设备？

## Slide 14: 子网掩码
功能：
    区分子网，确定一个IP地址中的网络部分和主机部分
    网络部分相同的IP在同一个子网下，可互联
格式：
    32位（4字节），长度与ip地址相同

## Slide 15: 子网掩码
网络地址计算：
    IP地址与子网掩码（二进制）按位“与”运算
    不全为0的部分为网络部分，全为0的为主机部分
    网络部分相同的IP在同一个子网下，可互联
案例：
    IP地址：192.168.10.4
    子网掩码：255.255.255.0

## Slide 16: 子网掩码
IP地址： 11000000.10101000.00001010.00000100
子网掩码： 11111111.11111111.11111111.00000000

## Slide 17: 子网掩码
IP地址： 11000000.10101000.00001010.00000100
子网掩码： 11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00001010.00000000

## Slide 18: 子网掩码
IP地址： 11000000.10101000.00001010.00000100
子网掩码： 11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00001010.00000000
192.168.10.0

## Slide 19: 子网掩码
IP地址： 11000000.10101000.00001010.00000100
子网掩码： 11111111.11111111.00000000.00000000

## Slide 20: 子网掩码
IP地址： 11000000.10101000.00001010.00000100
子网掩码： 11111111.11111111.00000000.00000000
11000000.10101000.00000000.00000000

## Slide 21: 子网掩码
IP地址： 11000000.10101000.00001010.00000100
子网掩码： 11111111.11111111.00000000.00000000
11000000.10101000.00000000.00000000
192.168.0.0

## Slide 22: 子网掩码
A类子网掩码： 255.0.0.0
B类子网掩码： 255.255.0.0
C类子网掩码： 255.255.255.0

## Slide 23: 子网掩码
子网表示：
    网络地址/子网掩码二进制非0位数
    192.168.10.0/24
    192.168.0.0/？

## Slide 24: 不在同一个子网怎么办
路由表：
目的网络 | 子网掩码 | 下一跳地址 | 接口
192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 直接交付 | eth0
10.0.0.0 | 255.0.0.0 | 192.168.1.1 | eth0
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 | eth0

## Slide 25: ifconfig
查看自己的服务器
    记得sudo
http.server

## Slide 26: 记不住IP怎么办
DNS：
    域名系统，将人类可读的域名（www.baidu.com）转化为IP（103.235.46.102）

## Slide 27: 一台服务器想要建立多个服务
端口：
    0-65535
    0-1023是常用端口，系统往往会占用，自己尽量少用
常用服务：
    80 -> http 20,21 -> ftp
    443 -> https 3306 -> MySql
    22 -> ssh 6379 -> Redis

## Slide 28: TCP/IP协议
协议连接的书写规则：
    应用层协议名称://IP地址（或域名）:端口号

## Slide 29: TCP/IP协议
协议连接的书写规则：
    应用层协议名称://IP地址（或域名）:端口号
    ssh：//10.64.198.10:22
    http://10.64.198.10:80
    http://127.0.0.1:8888 -> Jupyter

## Slide 30: TCP/IP协议
协议连接的书写规则：
    应用层协议名称://IP地址（或域名）:端口号
    ssh：//10.64.198.10:22
    http://10.64.198.10:80
    http://127.0.0.1:8888 -> Jupyter
本地回环地址、localhost
127.0.0.0/8

## Slide 31: 本地回环网址